M E T R Y K A    P R O J E K T U  		Egzemplarz 1     5

STRONA TYTUŁOWA

Egz. 1

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERŚĆCU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ LOKALIZACJA: ul. Skoczowska 73, Pierściec 43-430, nr działki: 416/5 INWESTOR: Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 Skoczów

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20, ust. 4 PB)

| Projektant: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | upr. Nr 171/91/OP | 06.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstruktor: | mrg inż. Roman Stoś | Upr. Nr 49/91 | 06.2016 |
| Sprawdzający: (architektura) | mgr inż. arch. Piotr Bykowski | upr.Nr OKK/UpB/07/04 | 06.2016 |
| Sprawdzający: (konstrukcje) | Inż. Roland Kalus | Upr. Nr 477/03/U/C | 06.2016 |
| Opracowanie: (architektura) | mgr inż. arch. Maciej Łopacz |  | 06.2016 |
| Opracowanie: (konstrukcje) | mgr inż. Piotr Niestrój |  | 06.2016 |

Czerwiec 2016

Zawartość projektu:

strona

| 1. | Metryka projektu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zawartość projektu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dokumentacja techniczna | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis techniczny | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis do planu zagospodarowania | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Część architektoniczna | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | numer rysunku | tytuł rysunku | skala |  |
|  |  | ZAGOSPODAROWANIE |  |  |
|  | ZW1 | Plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym | 1;500 |  |
|  | ZW2 | Plan zagospodarowania na podkładzie mapowym | 1;250 |  |
|  | ZW3 | Plac zabaw | 1;200 |  |
|  | ZW4 | Przekroje przez powierzchnie utwardzone | 1:50 |  |
|  |  | PROJEKT - architektura |  |  |
|  | AW1 | Rzut piwnic - projekt | 1:100 |  |
|  | AW2 | Rzut parteru - projekt | 1:50 |  |
|  | AW3 | Rzut dachu - projekt | 1:100 |  |
|  | AW4 | Przekrój A-A - projekt | 1:100 |  |
|  | AW5 | Przekrój B-B - projekt | 1:100 |  |
|  | AW6 | Elewacja pd pn- projekt | 1:100 |  |
|  | AW7 | Elewacja wsch zach projekt | 1:100 |  |
|  | AW8 | Przekrój C-C |  |  |
|  | AW9 | Przekrój D-D |  |  |
|  | AW10 | Detal 1 |  |  |
|  | AW11 | Detal 2 |  |  |
|  | AW12 | Detal nadproża klinkierowego |  |  |
|  | AW13 | Detal Balustrady |  |  |
|  | AW14 | Detal zadaszenia nad wejściem głównym |  |  |
|  | AS1 | Zestawienie stolarki okiennej |  |  |
|  | AS2 | Zestawienie stolarki okiennej |  |  |
|  | AS3 | Zestawienie stolarki drzwiowej |  |  |
|  | AS4 | Zestawienie stolarki drzwiowej |  |  |

|  |  | Projekt – konstrukcja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-1 | Rzut fundamentów | 1:100 |  |
|  | K-1-1 | Poszerzenie ławy Ł 9 | 1:25 |  |
|  | K-1-2 | Zbrojenie ław | 1:25 |  |
|  | K-1-3 | Zbrojnie ławy schodkowej | 1:25 |  |
|  | K1-4 | Zbrojenie połączenia fundamentów | 1:25 |  |
|  | K-1-5 | Zbrojenie trzpienia Trz 1 i Trz 2 | 1:25 |  |
|  | K-2 | Rzut stropu nad piwnicą | 1:100 |  |
|  | K-2-1 | P 0 – Strop nad piwnicą – rozmieszczenie prętów typu U | 1:50 |  |
|  | K-2-2 | P 0 – Strop nad piwnicą – Zbrojenie górne i dolne | 1:50 |  |
|  | K-3 | Rysunek pozycyjny parteru | 1:100 |  |
|  | K-3-1 | P 1 – Zbrojenie płyty żelbetowej | 1:50 |  |
|  | K-3-2 | P 2 – Zbrojenie płyty pod centrale wentylacyjne | 1:50 |  |
|  | K-4 | Belki sufitu drewnianego | 1:100 |  |
|  | K-5-1 | Więźba dachu niższego | 1:100 |  |
|  | K-5-2 | Więźba dachu wyższego | 1:100 |  |
|  | K-5-3 | Wiązar kratowy WK 1-2 | 1:20 |  |
|  | K-5-4 | Wiązar kratowy WK1-1 | 1:20 |  |
|  | K-5-5 | Wiązar kratowy WK 2-1 | 1:25 |  |
|  | K-6 | Nadproże stalowe Bnadpr 1 | 1:5 |  |
|  | K-7 | Płatew dachowa PD st 1 | 1:50 |  |
|  | K-7-1 | Płatew dachowa PD st 1 - cd | 1:5 |  |
|  | K-7-2 | Podkonstrukcja pod kolektory słoneczne | 1:36 |  |
|  | K-7-3 | Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne | 1:25 |  |
|  | K-8 | Uwagi dotyczące wydruków komputerowych |  |  |
|  | K-8-1 | Zbrojenie belki B 1 | 1:25 |  |
|  | K-8-2 | Zbrojenie belki B 2 | 1:20 |  |
|  | K-8-3 | Zbrojenie belki B 5 | 1:25 |  |
|  | K-8-4 | Zbrojenie belki B 6 | 1:50 |  |
|  | K-8-5 | Zbrojenie belki B 10 | 1:50 |  |
|  | K-8-6 | Zbrojenie belki B 11 | 1:20 |  |
|  | K-8-7 | Zbrojenie belki B 12 | 1:20 |  |
|  |  | Zestawienie materiałów: |  |  |
|  |  | 1) Zestawienie drewna |  |  |
|  |  | 2) Zestawienie stali konstrukcji stalowej |  |  |

OPIS TECHNICZNY

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERŚĆCU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ LOKALIZACJA: ul. Skoczowska 73, Pierściec 43-430, nr działki: 416/5 INWESTOR: Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 Skoczów

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem nr

- inwentaryzacja obiektu

- opinia geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

- koncepcja udostępniona przez Inwestora

2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego projektu, związanych z przebudową, rozbudową, istniejącego budynku przedszkola w Pierśćcu. Do projektu została również wykonana koncepcja koncepcję zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Skoczowskiej 73 w Pierśćcu. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 416/5.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Istniejący budynek przedszkola na planie prostokąta z dobudowanym tarasem znajduje się przy ul. Skoczowskiej 73 w Pierśćcu. W budynku mieszczą się dwie sale przedszkolne, sekretariat, węzeł sanitarny dla dzieci oraz zaplecze kuchenne. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy w konstrukcji płyt korytkowych, kryty papą. Budynek ocieplony styropianem o gr 10cm. Wejście do przedszkola zlokalizowane od strony ol. Skoczowskiej.  Piwnica przeznaczona jest na kotłownię oraz magazyny.

4. OPIS FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PROJEKTOWANY

układ funkcjonalny i Przestrzenny Przewiduje 3 grupy dzieci w grupach 25 osobowych. Główne wejście zlokalizowane jest od strony ul. Skoczowskiej, zaprojektowano także dwa dodatkowe wejścia od podwórka, dla dostaw kuchni oraz wyjście dla dzieci na podwórze. Szatnia z szafkami odzieży wierzchniej dla dzieci zlokalizowana przy głównym wejściu na parterze. Projektuje się 3 sale dydaktyczne, w każdej oddzielny węzeł sanitarny. Przy każdej sali znajduje się również pomieszczenie magazynowe. Sale dostępne z ogólnodostępnego korytarza. Na parterze przewiduje się kuchenne zaplecze wraz ze zmywalnią. Zaplecze kuchenne dostępne odrębnym wejściem. Na parterze znajduje się również  pomieszczenia intendentki, dyrektorki, logopedy oraz pomieszczenie socjalne i  toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od strony podwórka znajdują się pomieszczenia dostępne od zewnątrz, takie jak: kotłownia gazowa, schowek na sprzęty do zabaw, oraz toaleta zewnętrzna.

5.  ZAKRES OGÓLNY PRAC PROJEKTOWYCH

Prace budowlane mają na celu rozbudowę  budynku na przedszkola. Projekt zakłada wykonanie 3 sal dla dzieci przedszkolnych wraz z zapleczami sanitarnymi przy salkach, pomieszczeniem dla logopedy  oraz pozostałymi pomieszczeniami związanymi z funkcjonalnością przedszkola (m.in. pokojem nauczycielskim, wc i pomieszczeniem socjalnym dla personelu, zapleczem kuchennym). Główne wejście do budynku projektuje się od strony południowej. Budynek projektuje się jako parterowy z dachem  krytym papą o kącie nachylenia 3 stopnie. Dodatkowe wejście do budynku projektuje się od strony podwórka.

Zakres  głównych prac  w budynku

- likwidacja stropu nad parterem

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z sufitem podwieszanym całego przedszkola

- wymiana stropu nad piwnica w części dobudowanego tarasu i części sali przedszkolnej wraz z obniżeniem poziomu posadzki parteru tej części, do poziomu posadzki reszty przedszkola

- wykonanie stropów żelbetowych P 1 (nad kotłownią) oraz P 2 (podcentrale wentylacyjne)

- poszerzenie istniejących fundamentów celem oparcia ścianki klinkierowej cokołowe

- wykonanie nowych ścian (wraz z fundamentami) projektowanej rozbudowy

- ze względu na zawilgocone ściany wykonanie iniekcji ścian piwnic,

- docieplenie budynku,

- lokalizacja wejścia do budynku w miejscu istniejącego tarasu,

- przebudowa ścian związanych z układem funkcjonalnym,

- remont istniejących schodów zewnętrznych

- prace ogólnobudowlane i modernizacyjne.

- remont pomieszczeń istniejących

- wykonanie platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

6.1. Zestawienie powierzchni piwnic

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] | RODZAJ POSADZKI |
| --- | --- | --- | --- |
| -01 | KORYTARZ | 1,8 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| -02 | PRALNIA | 6,39 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| -03 | KOTŁOWNIA | 7,33 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| -04 | MAGAZYN 1 | 11,82 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| -05 | MAGAZYN 3 | 8,75 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| -06 | MAGAZYN 2 | 6,28 | WYLEWKA BETONOWA |
| -07 | MAGAZYN 4 | 6,81 | WYLEWKA BETONOWA |
| -08 | MAGAZYN 5 | 14,39 | WYLEWKA BETONOWA |
| -09 | MAGAZYN 6 | 15,52 | WYLEWKA BETONOWA |
|  | RAZEM | 79,09 |  |

6.2. Zestawienie powierzchni parteru

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] | RODZAJ POSADZKI |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | WIATROŁAP | 2,12 | WYKŁADZINA PCV |
| 02 | HOL | 2,3 | WYKŁADZINA PCV |
| 03 | ŁAZIENKA | 14,49 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 04 | DYREKTOR | 14,66 | WYKŁADZINA PCV |
| 05 | SALA 1 | 57,00 | PARKIET DREWNIANY |
| 06 | SALA 2 | 43,48 | PANELE PODŁOGOWE |
| 07 | TOALETA | 2,29 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 08 | HOL | 13,1 | WYKŁADZINA PCV |
| 09 | KUCHNIA | 14,42 | PŁYTKI CERAMICZNE |
|  | RAZEM | 163,86 |  |

6.3 Zestawienie parametrów budynku istniejącego:

| Powierzchnia zabudowy: | 270,00 | m² |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia piwnic: | 79,09 | m² |
| Powierzchnia parteru: | 163,86 | m² |
| Powierzchnia użytkowa budynku: | 242,95 | m² |
| kubatura ': | ~ 1430 | m³ |

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

7.1. Zestawienie powierzchni piwnic

Bez zmian

7.2. Zestawienie powierzchni parteru

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] | RODZAJ POSADZKI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIATROŁAP | 5,67 | WYKŁADZINA PCV |
| 2 | HOL | 49,25 | WYKŁADZINA PCV |
| 3 | INTENDENTKA | 9,94 | WYKŁADZINA PCV |
| 4 | SALA 1 | 58,00 | WYKŁADZINA PCV |
| 5 | SCHOWEK | 5,92 | WYKŁADZINA PCV |
| 6 | ŁAZIENKA | 13,18 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 7 | SZATNIA | 20,8 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 8 | SALA 2 | 94,66 | WYKŁADZINA PCV |
| 9 | SCHOWEK | 4,63 | WYKŁADZINA PCV |
| 10 | WC DLA NP | 5,25 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 11 | SALA 3 | 63,63 | WYKŁADZINA PCV |
| 12 | ŁAZIENKA | 14,21 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 13 | SCHOWEK | 6,83 | WYKŁADZINA PCV |
| 14 | LOGOPEDA | 9,91 | WYKŁADZINA PCV |
| 15 | DYREKTOR | 14,58 | WYKŁADZINA PCV |
| 16 | KORYTARZ | 21,35 | WYKŁADZINA PCV |
| 17 | KUCHNIA | 37,2 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 18 | ZMYWALNIA | 9,1 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 19 | ROZDZIELNIA | 4,81 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 20 | MAGAZYN | 5,74 | WYKŁADZINA PCV |
| 21 | KORYTARZ | 16,66 | WYKŁADZINA PCV |
| 22 | MAGAZYN | 4,39 | WYKŁADZINA PCV |
| 23 | JAJA + OBIER. WARZYW | 4,83 | WYKŁADZINA PCV |
| 24 | POM. SOCJALNE | 4,09 | WYKŁADZINA PCV |
| 25 | ŁAZIENKA | 13,44 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 26 | WC | 4,37 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 27 | KOTŁOWNIA | 8,85 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 28 | SCHOWEK ZEW. | 8,96 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 29 | WC ZEW. | 4,86 | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 30 | POM. SOCJALNE | 10,00 | WYKŁADZINA PCV |
| 31 | POM PORZĄDKOWE | 1,19 | WYKŁADZINA PCV |
|  | RAZEM | 533,58 |  |

7.3 Zestawienie parametrów budynku projektowanego:

| Powierzchnia zabudowy | 637,75 m² |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa piwnic | 79,09 m² |
| Powierzchnia użytkowa parteru: | 533,58 m² |
| Powierzchnia użytkowa łącznie: | 612,67 m² |
| kubatura: | ~3571 m³ |

8. OPIS KONSTRUKCJI – WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

8.1.  Założenia wyjściowe

Dane materiałów konstrukcyjnych:

- Beton					B25		fcd = 13,3MPa,

- Stal zbrojeniowa			34GS		fyd = 350MPa,

lub wyższa 			RB500W	fyd = 420MPa,

- Stal strzemion				St0S		fyd = 190MPa,

- Stal – elementy walcowane		St3S-x		fyd = 210MPa

- drewno konstrukcyjne			C24		ft,0,k = 14MPa,

Zestawienie obciążeń działających na budynek wykonano o następujące normy:

- zasady ustalania obciążeń wg PN- 82/B- 02000,

- obciążenia stałe wg PN- 82/B- 02001,

- obciążenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

- obciążenie śniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

- obciążenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az 1:2009,

Obliczenia nośności wykonano w oparciu o normy:

- konstrukcje żelbetowe wg PN- B- 03264:2002,

- konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000

- konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999

- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inżynierskie:

- Autodesk Robot Structural Analysis 2012

- Auto CAD 2011 LT

Literatura:

- Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

- Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKŁ, Warszawa 2000 r.

- Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje żelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 – 1991 r.

- Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa 2000 r.

- Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane – materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1993 r.

- Niżyński W. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP, Warszawa 1994 r.

- Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004 r.

8.2.  Wymagania dotyczące materiałów konstrukcyjnych

Poszczególne elementy konstrukcyjne muszą spełniać wymagania odporności ogniowej. Na rysunkach architektonicznych (oraz w „Opisie wymagań ochrony przeciwpożarowej”) podano klasy odporności ogniowej poszczególnych przegród.

8.3.  Układ konstrukcyjny budynku

Budynek wolnostojący o  rozbudowanej bryle, parterowy, częściowo podpiwniczony.

Dach budynku wielospadowy płaski pokryty papą termozgrzewalną. Kąt nachylenia dachu 3stopnie.

Projektowane ściany nadziemne murowane z pustaków ceramiki poryzowanej ocieplonych styropianem grubości 15cm.

Nad wybranymi pomieszczeniami projektuje się stropy żelbetowe.

Fundamenty w postaci ław i stóp wykonywanych na budowie.

8.4.  Zastosowane schematy statyczne

W projektowanym budynku występują proste schematy statyczne  o znanych rozwiązaniach oraz statycznie wyznaczalne.

8.5.  Warunki posadowienia oraz kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w omawianym regionie mamy do czynienia z prostymi warunkami.

Z punktu widzenia cytowanego powyżej Rozporządzenia projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie ww Rozporządzenia sporządzono „Opinię  geotechniczną” wykonaną przez „Geosond”.

Stwierdza się:

- Podłoże jest praktycznie jednowarstwowe, jest średnio nośne i stwarza dogodne warunki do posadowienia.

- Nasypy niebudowlane (glina pylasta przemieszana z glebą oraz okruchami cegieł) występują do głębokości 70cm.

- Poniżej występują grunty nośne składające się z gliny pylastej oraz gliny pylastej przewarstwionej pyłem

- W trakcie wierceń w marcu 2016r. Wody w podłożu nie stwierdzono do głębokości 5m p.p.t.

- Fundamenty posadowić poniżej strefy przemarzania.

W przypadku stwierdzenia na poziomie posadowienia fundamentów innego gruntu niż podano powyżej należy wezwać projektanta celem ustalenia sposobu wykonania fundamentów

Prace ziemne należy prowadzić z szczególną starannością oraz nie dopuścić do zalania wodami opadowymi.

8.6. Warunki lokalizacyjne

- głębokość przemarzania gruntu : hz= 1,0 m

- obciążenie śniegiem : strefa III,

- obciążenie wiatrem : strefa III

8.7. Fundamenty nowo projektowane

Fundamenty zaprojektowane w postaci ław żelbetowych o wysokości 40cm. Zbrojenie:

- główne 4#12,

- strzemiona ∅8 co 25 cm – w narożach budynku oraz w miejscu łączenia zbrojenia głównego na zakład (na odcinku 80cm) co 12cm.

Poziom posadowienia ławy dostosować do poziomu posadowienia istniejących fundamentów. Zbrojnie ławy zakotwić w ławach istniejących.

Fundamenty schodów zewnętrznych posadowić minimum 100cm p.p.t.

Lokalizację zmian poziomów posadowienia budynku przedstawiono na rzucie fundamentów (rys. K-1).

Projektuje się poszerzenie istniejących fundamentów (w skazanych miejscach) celem oparcia cegły klinkierowej.

Zbrojenie schodów wg przekrojów architektonicznych.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).

8.8. Ściany fundamentowe - projektowane

Ściany fundamentowe wykonane będą jako murowane z bloczków betonowych grubości 25cm. Ściany należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą grubowarstwowych mas bitumicznych typu KMB wybranego producenta.

8.9. Ściany piwniczne - iniekcja krystaliczna

Ściany piwniczne istniejące budynku podlegają wykonaniu izolacji w technologii iniekcji grawitacyjnej.   Z zawilgoconych powierzchni muru należy skuć stare tynki, oczyścić ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń wraz z oczyszczeniem spoin. W przypadku występowania porażeń grzybami pleśniowymi należy nanieść na ściany preparat grzybobójczy (wodorozcieńczalny). W ścianie należy wiercić otwory dwurzędowo pod kątem 10 – 30 ° do poziomu, zarówno od wewnętrznej . Otwory o średnicy 18 mm, co 12 cm. Zaleca się by otwory przecinały przynajmniej dwie warstwy spoin poziomej między cegłami. Głębokość otworu powinna być o 5-8 cm mniejsza niż grubość ściany (mierzona w poziomie). Otwory po wywierceniu należy oczyścić, np. przy użyciu odkurzacza przemysłowego.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów należy w nich osadzić końcówki iniekcyjne, a następnie wprowadzać płyn do iniekcji. Stosować preparat o niskiej lepkości, np. mikroemulsje silikonowe. Przeponę wykonać zarówno na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych konstrukcyjnych.

Wykonać tynki, gr. 2 cm nakładane w dwóch warstwach  na szerokości min. 50 cm ponad nowoprojektowaną posadzkę parteru.

Stosować farby do malowania na bazie mikroemulsji silikonowych lub silikatowe (krzemianowe)

8.10. Izolacja ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe budynku po wykonanej iniekcji należy od strony wewnętrznej (przed zasypaniem) pokryć preparatem gruntującym i powłokową masą bitumiczną (preparaty stosować  wg. technologii podanej przez producenta).

Podłoże – ściana musi być pozbawiona kurzu, brudu i innych substancji zmniejszające przyczepność.

Od zewnątrz ścianę izolować grubowarstwową powłoką bitumiczną typu KMB wraz z zagruntowaniem. Preparat gruntujący musi być systemowy, zalecany przez producenta. Masy bitumiczne nakładać dla osiągnięcia min. 3-4 mm grubości. Przejścia rur, dylatacje należy odpowiednio izolować.

Izolację wykonać na  min. 30 cm ponad terenem w najwyższym punkcie cokołu.

Warstwę osłonową powłoki i termoizolację ściany stanowi płyta XPS, gr. 15cm klejona na kleju dostosowanym do powłok bitumicznych. Docieplenie piwnic wykonać jedynie w miejscu nie występowania rozbudowy przedszkola.

Chronić powłoki izolacji przed nadmiernym nasłonecznieniem, deszczem itp. Podczas

prowadzonych prac.

8.11. Strop nad piwnicami

8.11.1. Rozbiórka stropu nad piwnicami

Istniejący stropy nad podpiwniczoną częścią budynku odcinkowe ceglane na belkach stalowych należy rozebrać przez  usunięcie wykładziny, rozebranie warstw podłóg, wybranie zasypki, rozebranie elementów konstrukcyjnych . Rozbiórkę prowadzić pasmami (pomiędzy belkami stalowymi) równoległymi do kierunku przebiegu belek.

8.11.2. Projektowany strop nad piwnicami

Strop zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny o grubości 14cm. Wymiarowanie oraz zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych. Sposób zbrojenia wieńca oraz połączenie płyty ze ścianami wg rys. wykonawczego. Przed wykonaniem stropu należy zlokalizować wszelkie przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).

8.12. Strop nad parterem

8.12.1. Rozbiórka stropu  nad parterem

Rozbiórkę stropu należy poprzedzić rozbiórką dachu i ścianek ażurowych . Rozbiórkę stropu należy prowadzić warstwowo (wykończenie, strop ackermana.

8.12.2. Nowy strop nad parterem

Nowy strop nad parterem wykonać jedynie nad kotłownią oraz pod centralę wentylacyjną Projektowany strop jako płyta żelbetowa, gr  (odpowiednio) 14 i 18cm.

Płyty oprzeć na ścianach istniejących i/lub projektowanych (za pośrednictwem wieńców) oraz projektowanych podciągach.

Zbrojenie płyty żelbetowej, podciągów wg rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Na płycie żelbetowej ułożyć folię PE, gr. 0,2 mm, a następnie wełnę mineralną gr 25cm.

Przed wykonaniem stropu należy zlokalizować wszelkie przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi

.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).

8.13. Kominy

Należy wyburzyć komin w południowo wschodniej oraz środkowej części budynku stanowiący część ściany nośnej (zaznaczone na rysunku parteru). Rozbiórkę komina należy rozpocząć od części wychodzącej ponad dachem i sukcesywnie schodzić warstwami niżej. Komin  rozebrać aż do poziomu posadzki parteru.

Istniejące kominy przemurować na odpowiednią wysokość z cegły klinkierowej

8.14.  Ściany

8.14.1  Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzene nowo projektowane z pustaków ceramiki poryzowanej gr. 25 cm ocieplone płytą styropianową EPS, gr. 15 cm.

Ściany istniejące - po rozebraniu stropu należy podmurować istniejące ściany (do poziomu wieńca) za pomocą cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Powyżej wieńca należy ściany murować z pustaków ceramiki poryzowanej na zaprawie cem.-wap. lub systemowej.

8.14.2. Ściany wewnętrzne

Ściany murowane projektowane wykonane z pustaków ceramiki poryzowanej gr 25cm

Ściany działowe wykonane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm i 8 cm (pióro +  wpust) o klasie wytrzymałości 15.

Zamurowania istniejących otworów wykonać za pomocą cegły ceramicznej pełnej

Przemurowania, zamurowania, nowe ściany wykonać wg schematu przeróbek budowlanych.

8.14.3. Ściany attykowe

Ściany attykowe murowane z pustaków ceramiki poryzowanej gr 25cm. W miejscu oparcia krokwi i wiązarów kratowych ściany grubości 8cm.

Na ścianach należy wykonać wieniec usztywniający ścianę oraz umożliwiający montaż obróbki blacharskiej. Zbrojenie wieńca wg p. 8.16.

8.15. Nadproża okienne i drzwiowe, podciągi oraz słupy żelbetowe

W otworach drzwiowych wykonywanych przez rozbiórkę ściany istniejącej nadproża wykonane z  belek stalowych  w ilości zależnej od grubości ściany, opartych na murze min. 15cm na poduszce betonowej zbrojonej. Ilość i wysokość belek stalowych wg ”Rysunku pozycyjnego parteru”.

Nadproża w ścianach działowych z pustaków ceramicznych wykonać z belek systemowych, oparcie wg wytycznych producenta.

W otworach o znacznych rozpiętości projektuje się nadproża żelbetowe. Oprócz nadproży projektuje się podciągi (naciągi) żelbetowe. Wymiary elementów żelbetowych oraz ich lokalizacja wg rysunków pozycyjnych. Zbrojenie belek wg rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Na końcach długich belek żelbetowych należy wykonać trzpienie (słupy) żelbetowe. Zbrojenie:

- główne 4#12,

- strzemiona ∅6 co 18cm – w miejscu łączenia zbrojenia głównego na zakład (na odcinku 70cm) co 9cm.

W trzpienie i słupy schodzące do fundamentów zastosować strzemiona Φ  8 co 18

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).

8.16.  Wieńce

Projektuje się wieńce żelbetowe obwodowe o wysokości 25cm (na całą szerokość ściany). Zbrojenie:

- główne 4#12,

- strzemiona ∅6 co 25 cm – w narożach budynku oraz w miejscu łączenia zbrojenia głównego na zakład (na odcinku 70cm) co 12cm.

Na ściankach attykowych należy wykonać wieńce 25x25cm (zbrojenie jak wyżej).

Wieńce attykowe należy łączyć z wieńcami obwodowymi za pomocą trzpieni 25x25cm. Zbrojenie trzpieni wykonać zgodnie z punktem 8.15 opisu technicznego.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).

8.17.  Schody wewnętrzne

Schody do piwnicy , bez zmian

8.18.  Dach

8.18.1. Rozbiórka dachu

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od rozbiórki komina ponad dachem, a następnie demontażu orynnowania i innych elementów dachu wystających ponad jego powierzchnię. W dalszej kolejności usunąć należy pokrycie  od kalenicy do okapu. Po rozebraniu pokrycia usunąć należy płyty korytkowe, przy jednoczesnym przeglądzie elementów, w celu ustalenia słabych elementów, które należy ewentualnie zabezpieczyć, aby nie nastąpiło niekontrolowane zawalenie się dachu. Następnie należy rozpocząć rozbiórkę ścianek ażurowych za pomocą ręcznego sprzętu.

8.18.2  Projektowany dach

Projektuje się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 3stopnie.

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na podkładzie z płyt OSB w systemie NRO gr.2,5cm lub 3,2cm (dach z panelami fotowoltaicznymi).

Na dachu projektuje się centrale wentylacyjne, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

Na korytarzu należy umożliwić dostęp na dach poprzez zastosowanie klapy rewizyjnej EI30 w suficie podwieszanym  Wymiar klapy 82x98 cm.

8.18.3  Konstrukcja projektowanego dachu

Projektowany dach w konstrukcji drewnianej z krokwi 8x16, 10x18 oraz 10x20cm oraz  częściowo z wiązarów drewnianych.

Krokwie wsparte na murłacie 14x14cm kotwionej w wieńcu za pomocą śrub M 16 kotwionych co max 150cm. Pod murłaty, wiązary kratowe oraz oraz krokwie oparte bezpośrednio na ścianie zastosować izolację przeciwwilgociową z folii.

Podparcie krokwi stanowią również płatwie drewniane oraz płatwie stalowe Pst 1 składające się z ceowników (2x C 220 - St3Sx) zespawanych w rurę. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Dach należy ocieplić wełną mineralną gr. 25cm w poziomie konstrukcji sufitu podwieszanego na stelażu stalowym ocynkowanym,

Wełnę zabezpieczyć folią paroizolacyjną gr. min. 0,2 mm

Dach należy zabezpieczyć do NRO. Drewno również impregnować środkami wielofunkcyjnymi chroniącymi drewno przed grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

8.18.4  Podkonstrukcja pod kolektory słoneczne oraz centrale wentylacyjne

Podkonstrukcję należy wykonać wg rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Podkonstrukjcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie metodą kąpieli.

8.18.5  Konstrukcja sufitu

W części pomieszczeń sufit podwieszany należy mocować do belek dwuteowych (systemowych) wysokości 20 i 36cm. Dwuteowniki składają się z:

- pasów drewnianych

- środnika z płyt wiórowych

Na belkach dwuteowych należy ułóżyć płyty wiórowe usztywniające belkii sufitowe oraz umożliwiające wejście do przestrzeni poddachowej celem przeprowadzenia bieżących kontroli.

Do podkonstrukcji należy mocować sufit z płyt GK

W suficie należy umieścić klapę  umożliwiającą wejście do wyżej wymienionej przestrzeni.

9.  PRACE WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU

9.1.  Posadzki

Projektuje się usunięcie warstw posadzkowych parteru aż do poziomu surowego stropu. Warstwy posadzki piwnic bez zmian. Powierzchnię surowego stropu należy ocenić pod względem nierówności. Projekt zakłada iż konieczne będzie wykonanie warstwy wyrównawczej. Zaprojektowana posadzka będzie  mała przekrój  (z góry na dół):

- wykładzina homogeniczna o parametrach:

    - winylowa wykładzina homogeniczna

    - posiadająca poliuretanowe wzmocnienie

    - przeznaczona od obiektów użyteczności typu szkoła

    - wykładzina grubości minimum 2mm

    - wykładzina nadająca się do mycia i dezynfekcji

    - klasa antypoślizgowości minimum R9

    - wykładzinę wywinąć 10cm na ściany tworząc wyoblone cokoliki

    - odporna na kółeczka foteli

    - spełniająca wymogi ppoż. dotyczące wykończenia pomieszczeń szkolnych, czyli niezapalne lub trudnozapalne klasy Bfl-s1

- jastrych cementowy gr.5cm (dostosować do istniejącego poziomu, w wypadku brakującej grubości posadzki ubytki uzupełnić styropianem podposadzkowym)zbrojony siatką Ø6 o oczku 150mm o parametrach:

    - do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej

    - powierzchnia górna zatarta na gładko nadająca się pod wykładzinę obiektową

    - w wykonać  dylatacje jastrychu zgodnie z normą PN-62/B-10144

- folia PE gr.0,2mm

- styropian podposadzkowy EPS200 gr. w zależności od istniejącej grubości  wylewki wyrównać do istniejącego poziomu posadzki korytarza)

- folia PE gr.0,2mm

- warstwa wyrównawcza powierzchnię surowego istniejącego stropu z wysokowytrzymałej samopoziomującej zaprawy niwelującej nierówności od 1mm  (wyrównanie powierzchni aby nie doszło do uszkodzenia foli PE)

- warstwa szczepna wykonana z zaprawy tworząca warstwę szczepną

- istniejący strop

- istniejący tynk

Przy pracach zwrócić szczególną uwagę na:

- jakość powierzchni jastrychu cementowego aby była odpowiednia pod wykładzinę obiektową

- wykonanie profili dylatacyjnych jastrychu cementowego od ścina, oraz wykonania dylatacji jastrychu

- przy pracach posadzkowych nie zwiększać obciążenia stałego na stropie oraz zachować istniejący poziom posadzki, a w razie odkrycia innych układów posadzkowych na stropie zawiadomić projektanta

- przy skuwaniu istniejącej posadzki nie uszkodzić płyty betonowej stropu

- przedstawiony w dokumentacji istniejący układ posadzek na stropie jest domniemany, ponieważ nie dokonywano odkrywek ponieważ obiekt jest użytkowany

przed pracami wykonać odkrywkę kontrolną

Posadzki w budynku we wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem kuchni i sanitariatów wykończone wykładziną PCV. Warstwy wykończeniowe posadzki w kuchni oraz toaletach stanowią płytki gresowe (niskonasiąkliwych) na kleju do płytek gresowych wraz z cokolikami. Posadzki z płytek gresowych o klasie antypoślizgowości min. R10.  Rodzaj posadzki wykonać wg  tabeli klasyfikującej rodzaj posadzki dla pomieszczenia..

Połączenia różnego rodzaju posadzki wykonać jako bezprogowe za pomocą listew połączeniowych – wykończeniowych.

Parametry płytek w pomieszczeniach sanitarnych:

- płytki gresowe  o parametrach:

    - przeznaczone  do obiektów użyteczności typu szkoła

    - płytka gresowa barwiona w masie, szara, nieszkliwiona

    - wymiary 45x45

    - klasa antypoślizgowości minimum R10

    - odporność na ścieranie : 135~mm3

    - odporność chemiczna :ULA, UHA

    - wykonać  cokoliki na wys. 10cm

UWAGA:

W obrębie  korytarzy należy wykonać oznakowanie komunikacji dla niewidomych w zakresie posadzki wykonane z żywicy chemoutwardzalnej. Mocowanie do podłoża za pomocą specjalnej żywicy, pojedynczych guzów lub pasów, odlanych z reaktywnej żywicy chemoutwardzalnej, zawierającej odpowiednie wypełniacze i pigmenty, o formacie najczęściej 25 x 5 mm (guzy) oraz 300 lub 400 x 25 (pasy) – Opcjonalnie zalanie całości płynną żywicą. Należy wykonać pasy naprowadzające wzdłuż korytarzy ogólnodostępnych.

9.2.  Ściany

Zakres prac jest następujący:

- usunąć istniejące płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni

- usunąć powłoki malarskie, stosując środek do usuwania farb, środek bezpiecznym dla zdrowia, nadający się do zastosowania w obiekcie szkolnym, przy usuwaniu farb dbać aby nadmiernie nie uszkadzać powierzchni tynków

- skuć głuche tynki – około 20% powierzchni istniejących,

- uzupełnić skute tynki nowymi tynkami cementowo-wapiennymi,

- w koniecznych przypadkach rys w tynku zastosować siatki tynkarskie

- wykonać szpachlowanie powierzchni tynków szpachlą gipsową przy uprzednim gruntowaniu powierzchni, szpachlować niepotrzebne otwory po zdementowanych kołkach mocujących, szpachlowanie nierówności ma za zadanie wyrównanie nierówności ścian tak aby nadawały się pod gładzie gipsowe, ostatnią warstwę szpachli wykonywać jako gładzie gipsowe

- całość ścian należy malować farbami,

- przed nałożeniem farby podłoże należy zagruntować

- całe ściany malować 2x akrylowymi farbami akrylowymi, odpornymi na zmywanie, przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania  ścian w pomieszczeniach obieków użyteczności publicznej – szkół, wygląd powłoki matowy,

- W obrębie korytarzy na wysokości do 1,5m wykonać lamperię poprzez naniesienie lakieru akrylowego na powierzchnię malarską, nadający się do malowań do obiektów szkolnych, wygląd powierzchni satynowy lub mat lub satynowy połysk, ilość malowań 2

- Ściany malować w kolorach jasnych szarości.

9.3. Sufit

Zakres prac jest następujący:

- wykonać sufit podwieszany do konstrukcji na ruszcie stalowym. Ruszt stalowy mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu

- wykonać gładzie gipsowe

- powierzchnię sufitu malować 2x farbami akrylowymi, odpornymi na zmywanie, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania sufitów w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej – szkół. Wygląd powłoki matowy. Kolor biały

9.2.1 Sanitariaty i kuchnia

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni a także w pomieszczeniu porządkowym wykonać okładzinę  z płytek na wysokość  200 cm ponad posadzkę z dodatkowym zastosowaniem „foli w płynie”. Ponad okładziną malować farbą akrylową odporną na szorowanie.

Właściwości płytek łazienkowych:

-płytki gresowe barwione w masie

-wym 30x60 cm

-PIE IV, R9

-kolor zbliżony do NSC S 0804-G90Y

-fugi w kolorze zbliżonym do płytek

W sanitariatach zastosować  kabiny systemowe o parametrach:

- wys. całkowita 130 cm dla kabin dla dzieci oraz 200 dla kabiny dla dorosłych WC dla pracowników kuchni, prześwit nad podłogą 17cm

- profile w konstrukcji aluminiowej

- drzwi wahadłowe z samozamykaczem sprężynowym

- płyta wiórowa gr 18mm, wilgocioodporna, laminowana

- kabiny w kolorach żółty, czerwony, zielony, niebieski, dla każdego sanitariatu inny kolor .

9.3.  Stolarka okienna i drzwiowa

9.3.1.  Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Stolarkę zewnętrzną stanowią drzwi przeszklone aluminiowe – profil „ciepły” z szybą termoizolacyjną o współczynniki = 1,1 W/m²K; okucia antywłamaniowe, wkłady szybowe P4, szkło bezpieczne, samozamykacz. Kolor: grafit.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej, projektu wykonawczego

9.3.2.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Stolarka PCV w kolorze białym . Elementy przeszklone ze szkła bezpiecznego hartowanego.

Drzwi do sanitariatów przy salach przedszkolnych przeszklone szkłem bezpiecznym z tulejami lub kratką nawiewną  . Drzwi do toalet ogólnodostępnych pełne w konstrukcji drewnianej.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej, projektu wykonawczego

9.3.3  Stolarka okienna

Stolarkę okienną stanowią okna PCV.

Stolarkę zewnętrzną stanowią okna o współczynniku okna = 1,3 W/m²K z szybą termoizolacyjną o współczynniki  = 1,1 W/m²K; okucia antywłamaniowe, wkłady szybowe P2, szkło bezpieczne. Kolor: szary. W oknach należy zamontować nawiewniki.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej,projektu wykonawczego

Wyłaz dachowy o konstrukcji klapowej, skrzydło z profilu aluminiowego otwierane na bok z szybą hartowaną. Ościeżnica drewniana sosnowa z kołnierzem uszczelniającym.

Wyłaz na poddasze o konstrukcji klapowej, skrzydło termoizolacyjne typu sandwich o grubości 2,6 cm obłożone obustronnie płytą HDF o współczynniku przenikania ciepła U=1,54. Ościeżnica drewniana sosnowa z kołnierzem uszczelniającym. Obudowa wyłazu z płyty GK mocowanej na ruszcie stalowym do konstrukcji dachu. Wokół wyłazu wykonać podest z desek 300x300cm na legarach o wym. 5x10cm co 50cm

9.4.  Parapety

Zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane w kolorze grafitowym. Wewnętrzne parapety PCV, komorowe, kolor biały.

9.5.  Obróbki blacharskie

Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6 mm

9.6.  Orynnowanie

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej.

9.7.  Schody główne wejściowe

Schody wejściowe obłożone płytą granitową typu impala, płomieniowanej o klasie antypoślizgowości R 11. Na spoczniku i stopniach płyta gr. 3 cm, natomiast na podstopnicach płyta gr. 2 cm.

Na spoczniku wykonać wnękę na wycieraczkę gumową, uszczelnić.   Na schodach zamontować balustradę oraz poręcz ścienną ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pochwyt z rury okrągłej, wypełnienie ze szkła bezpiecznego. Pochwyt zarówno balustrady jak i poręczy ściennej wydłużyć 30 cm poza stopień

Nad drzwiami wykonać zadaszenie ze szklane na konstrukcji ze stali nierdzewnej, wg rys. projektu wykonawczego.

9.8. Ściany kolankowe

Ściany kolankowe po rozbiórce dachu do nadmurowania na odpowiednią wysokość, wg rys detalu attyki.

9. 9 Elewacja

9.9.1 Docieplenie

Należy zdjąć istniejące ocieplenie występujące od wewnątrz budynku. Na istniejące ocieplenie od strony południowej oraz częściowo wschodniej należy dodatkowo ocieplić płyta styropianową gr. 10cm . Pozostałe ściany zewnętrzne ocieplone w systemie  metoda lekką. Płyty styropianowe, gr. 15 cm kleić systemową zaprawą klejową wraz z dodatkowym mocowaniem kołkami z trzpieniami stalowymi. Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145 g/m², zatarta warstwą zaprawy. Stosować tynki barwione w masie. Ściany cokołu docieplone płytą styropianową XPS, gr. 10 cm, wykończone cegłą klinkierową

WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS PODŁOGOWEJ
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
Klasa reakcji na ogień: E

WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ  FASADOWEJ
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05
Minimalna gęstość wyrobu: 13,5 kg / m³
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa
Klasa reakcji na ogień: E

9.9.2. Boniowanie ścian

Na ścianach należy wykonać boniowanie przez zastosowanie listwy PCV o szerokości 2cm

9.9.3 Okładzina z cegły klinkierowej

Na ścianach przy wejściu do budynku oraz dobudówce od strony zachodniej wykonać okładzinę z cegły klinkierowej, kotwionej za pomocą kotew i konsol systemowych. Również  wykonanie cokołu z cegły klinkierowej. Okładzinę cokołu wykończyć obróbką blacharską.

WŁAŚCIWOŚCI CEGŁY KLINKIEROWEJ

kolor: stalowychfaktura lica: strukturyzowana

rodzaj: drążona

wymiary: 250x120x65 mm

Klasa wytrzymałości 35

Nasiąkliwość <6%

Mrozoodporność: mrozoodporna

10.  DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez podnoszoną platformę zaznaczoną na rysunku rzutu parteru.  Pod budynkiem  zaprojektowano oznakowane miejsce postojowe dla niepełnosprawnego .

11. OPIS WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Wg uzgodnień rzeczoznawcy przeciwpożarowego.

Klasa odporności pożarowej – D z elementów nie rozprzestrzeniających ognia

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej ZL II – 560 m2

Szczegółowy opis warunków p.poż w opisie  uzgodnień p.poż.

12.  INSTALACJE – WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

12.1. Ogrzewanie – wg projektu branżowego

Zaprojektowano ogrzewanie z własnej kotłowni istniejącej wraz z instalacją centralnego ogrzewania wodną.

12.2. Wentylacja – wg projektu branżowego

Projektuje się wentylację pomieszczeń grawitacyjnie istniejącymi kanałami wentylacyjnymi oraz mechaniczną dla sal przedszkolnych oraz kuchni i sanitariatów . W pomieszczeniach sanitarnych należy zamontować drzwi z kratkami nawiewnymi.

12.3.  Instalacja wodno – kanalizacyjna – wg projektu branżowego

Budynek zaopatrywany będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej jako przyłącze istniejące. Odbiór ścieków sanitarnych do kanalizacji istniejącym przyłaczem.

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi.

12.5. Instalacja elektryczna – wg projektu branżowego

Budynek zasilany w energię elektryczną w oparciu o istniejący przyłącz.

Projektuje się instalacje:

- oświetlenie podstawowego

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych

- zasilania wentylacji

- odgromową

- oświetlenia zewnętrznego

OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERŚĆCU LOKALIZACJA: ul. Skoczowska 73, Pierściec 43-430, nr działki: 416/5 INWESTOR: Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 Skoczów

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja obiektu

- opinia geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

- koncepcja architektoniczna

2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji są prace budowlane na podstawie projektu związane z przebudową, rozbudową, częściową rozbiórką i modernizacją istniejącego przedszkola, a także wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku. Przedmiotowe przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Skoczowskiej 73  w Pierśćcu na działce nr 416/5.

W ramach inwestycji planuje się stworzenia odpowiedniej powierzchni pod funkcjonowanie budynku przedszkolnego. W tym celu istniejący budynek zostanie rozbudowany. Wokół budynku teren zostanie zagospodarowany, utwardzony. Zaprojektowano nowy plac zabaw oraz miejsca postojowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DZIAŁKI

Działka 416/5 graniczy bezpośrednio od strony południowej oraz wschodniej z drogą publiczną.   Teren wokół budynku przedszkola jest ogrodzony. Podwórko budynku oraz część od strony zjazdu na ul. Skoczowską utwardzony nawierzchnią asfaltową.  Wokół budynku biegnie opaska ze żwiru. Pozostała część działki stanowią tereny zielone.

Wejście do budynku od strony ul. Skoczowskiej, a także istnieje odrębne wejście na zaplecze kuchenne. Dostęp na działki istniejącymi zjazdami z drogi publicznej, ul. Skoczowskiej oraz ul. Tomanka. Działki uzbrojone, z przyłączem wodociągowym, energetycznym oraz gazowym. Na działce przy istniejącym tarasie znajduje się studnia

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczony symbolem 2UP i 1US

Na terenie Gminy nie występują deformacje terenu wywołane podziemną eksploatacją węgla kamiennego

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opracowaniu „opinia geotechniczna".

## 4. OPIS  PROJEKTOWANEGO ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO  I  UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Projektowane założenie przewiduje rozbudowę budynku przedszkolnego  obsługiwanego istniejącymi dwoma wjazdami od strony ul. Skoczowskiej oraz ul.Tomanka. Rzędne parteru  budynku A wynoszą, 0,00=283,3 m n.p.m.  W północno-zachodniej części działki zaprojektowano plac zabaw. Część północno-wschodnia przeznaczona została na parking.  Projekt obejmuje budowę 10 miejsc parkingowych oraz placu zabaw. Śmietnik zlokalizowany jest przy północnej granicy działki w odległości ok 40 m od najdalszej klatki schodowej. Na terenie zostaną także rozplanowane ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Planuje się ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 160cm wg rys. zagospodarowania terenu. Przewiduje się również nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zieleń niską stanowić będą krzewy np. irga, berberys, dereń biały. Zieleń wysoką stanowić będą np. brzozy, modrzewie i sosny. Zachowuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz ich strefy bezpieczeństwa.  Poziomami wysokościowymi nawierzchni projektowanej należy nawiązać do istniejących poziomów.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie następujących prac:

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej od strony – podwórka oraz  od strony ul. Skoczowskiej

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek betonowych przy wejściu

- uporządkowanie terenu - chodnika przed budynkiem

- budowa schodów zewnętrznych przy wejściach do budynków ( główne wejściowe do budynku  od ulicy Skoczowskiej – strony południowej oraz  dwa boczne od strony północnej

- budowa przy głównym wejściu do budynku platformy podnośnikowej dla niepelnosprawnych

- budowa miejsc postojowych od strony północnej, z dostępem do drogi istniejącym zjazdem

- budowa utwardzeń wokół budynku

- wykonanie warstw podbudowy pod kostkę betonową

- osadzenie krawężników

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia

- ułożenie kostki brukowej

- montaż instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku

Rozwiązania wysokościowe dróg wjazdowych, miejsc parkingowych i terenu          zaprojektowano w nawiązaniu do ukształtowania terenu istniejącego.

Ukształtowanie terenu spadkami podłużnymi i poprzecznymi sprowadza wodę z nawierzchni do odwodnień liniowych. Zastosowano odwodnienia liniowe z kratkami żeliwnymi

Korytko odwodnienia liniowego należy osadzić na ławie betonowej C20/25 (B25) gr. 20 cm na warstwie 5 cm chudego betonu.

Obrzeża betonowe należy osadzać w ławie betonowej dobijając obrzeża do siebie zostawiając luz pomiędzy nimi 2-3 mm.

## 5. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Komunikacja kołowa odbywać będzie się jednokierunkowo istniejącym wjazdem od strony wschodniej przy ul. Tomanka . Komunikacja piesza obejmuje dojścia z parkingów do wejść do budynków oraz dojście do placu zabaw.  Drogi wewnętrzne dla ruchu kołowego projektuje się jako nawierzchnie z odwodnieniem do istniejącej studni głębinowej, o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnie parkingów wykonane z płyt ażurowych powierzchnie ciągów pieszych, z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej z odpowiednimi warstwami podkładowymi  i odwodnieniem do istniejącej studni głębinowej  wg rozwiązania branżowego.

## 6. DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

Przewiduje się zaprojektowanie nawierzchni pieszych jako dojść do budynku. Projektowaną jezdnię przewiduje się jako jednokierunkową o szerokości 5,0 m w miejscu istniejącego zjazdu od strony ul. Tomanka. Nawierzchnię jezdni przewiduje się jako kostkę betonową. Na opracowywanym terenie projektuje się 9 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych.

## 7. MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ

W granicach opracowania przewiduje się wykonanie terenów zielonych obsadzonych trawą i niską zielenią ozdobną.

## 9. OGRODZENIE

Ogrodzenie wykonać w kolorze antracytu metalizowanego o wysokości 153 cm, pozostawiając w oznaczonych na rysunku miejscach otwory umożliwiające wejście na teren. Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele zakończono jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkową sztywność. Rozmiar oczka 100 x 50mm Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm. Panele  montowane są na słupach  (śr. 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele  przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm.

## 10. PLAC ZABAW

Projektowany plac zabaw przewiduje rozmieszczenie dziewięciu nowych urządzeń zabawowych oraz dodatkowych urządzeń uzupełniających takich jak ławki, śmietniki, itp. Nawierzchnię placu zabaw wykończyć z płyt gumowych absorbujących upadek. Opis i rozmieszczenie urządzeń wg rys.

Istniejące urządzenia zabawowe należy przełożyć na nowo projektowane miejsce, sposób kotwienia urządzeń analogiczny do istniejącego. Nawierzchnią pod plac zabaw przeniesiony będzie trawnik.

## 11. OPIS ZAŁOŻEŃ pod względem zapisów MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .

Budynek przedszkola   zlokalizowany przy ul. Skoczowskiej w Pierśćcu, znajdujący się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem zgodnie z oznaczeniem  2UO usługi oświaty 1US usługi sportu.

Wg  zapisu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego projektowany budynek jest zgodny z zapisem warunków zabudowy.

Projektowany budynek o o 1 kondygnacji naziemnej . Dla projektowanej działki zapewniono minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu terenu min 30%.

## 12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEGO OPRACOWANIA

działka 416/5 znajdująca się na terenie 2UO

powierzchnia działki 416/5 			2100     m2	100%

powierzchnia biologicznie czynna		644        m2	30%

powierzchnia zabudowy	przedszkola		637,75  m2	30%

działka 416/5 znajdująceja się na terenie 1US

powierzchnia działki 416/5  			2381     m2	100%

powierzchnia biologicznie czynna		1462     m2	61%

działka 416/5 znajdującej się na terenie 2KDZ

powierzchnia działki 416/5 			176     m2	100%

powierzchnia biologicznie czynna		92   m2		53%

działka 416/5 znajdującej się na terenie  2 WS/Z

powierzchnia działki 416/5  			1035     m2	100%

działka 723 znajdującej się na terenie 1US

powierzchnia działki   723 			59     m2	100%

działka 723 znajdującej się na terenie 2UO

powierzchnia działki   723 			57     m2	100%

powierzchnia biologicznie czynna		49   m2		86%

powierzchnia drogi wewnętrznej							310       m2

powierzchnia projektowanego chodnika 						443       m2

powierzchnia projektowanych parkingów						112       m2

powierzchnie utwardzone (place gospodarcze, dojścia)			             		266       m2

plac zabaw								              		 427       m2

W związku z tym działka ma zachowane wskaźniki minimalnej powierzchni  biologicznie czynnej  określonej  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu.

## 13.  MEDIA

- PrzyłączE El,.

- przyłącze BEZ ZMIAN

- PrzyłączE Wody

- przyłącze  ORAZ ZEWNĘTRZNE ODCINKI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  zostanĄ PRZEBUDOWANE zgodnie z warunkami techniczny wg ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- siec gazowa

- przyłącze BEZ ZMIAN, ZEWNĘTRZNE ODCINKI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  zostaną  PRZEBUDOWANE zgodnie z warunkami techniczny wg branży sanitarnej

- odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej

- przyłącze ORAZ ZEWNĘTRZNE ODCINKI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  zostaną PRZEBUDOWANE zgodnie z warunkami techniczny wg  ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Uwagi ogólne:

Po gotowym korycie, a także po wykonanych warstwach podłoża  i warstwach podbudowy z kruszywa łamanego nie dopuszcza się ruchu innego niż budowlany związany tylko i wyłącznie z budową nawierzchni.

Gotowe koryto  i poszczególne warstwy nawierzchniowe podlegają odbiorowi na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty ziemne proponuje się wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Jednak należy mieć na uwadze, że mogą występować inne niż te zaznaczone na mapie instalacje.

projektant:

mgr inż. Arch. Bernard Łopacz

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA